## Slide 1: 家庭路由反向供电系统
主讲人：彭鹏

## Slide 2: 现状
宽带运营商的机房设备(交换机等) 供电均来自与小区供电系统。受小区物业管理、电费等因素影响，运营商在机房投入高昂。本项目可以大幅度减小运营商的机房成本。

## Slide 3: 解决方案--传统供电
传统供电，从机房取电，受制于小区物业管理，并且按照商业用电计费，运营成本高昂。

## Slide 4: 解决方案--改造
改造方案，从用户路由取点，不受小区物业限制，并且按照居民用电计费，运营成本低廉。但是相较于传统的供电方式，改造后系统变复杂，需要一定的改造成本。

## Slide 5: 解决方案--新品
新品方案，解决了改造方案的系统变复杂的缺点，但是对于已经联网的小区实施有一些困难。

## Slide 6: 解决方案--选择
结合三种方案的优缺点，对于已联网的小区实施改造，新建小区实施新品方案较合适。

## Slide 7: 市场分析--成本
cost = cC + nPort * cRP + cCP
其中：
cC 供电转换盒成本60
nPort 交换机端口数16
cRP 路由器供电安全保护本10
cCP 供电转换盒子安全保护成本10
cost 单台交换机改造成本150
改造成本为150 元人民币，批量生产后成本有望下降1/3，即100 元/台以内。

## Slide 8: 市场分析--效益
benefit = pS * 24 * 365 * (pB - pR)
其中：
costOrig 独立供电成本(元/年) 124.83
costNow 反向供电成本(元/年) 75.29
pS 交换机功率(W) 15
pB 商业电价(元/度) 0.95
pR 居民电价(元/度) 0.573
benefit 单台效益(元/年) 49.54
单台交换机采用路由器反向供电后每年的效益为49.54元/年，结合之前的改造成本100 元/台，故可以得出大概两年就可以收回改造成本的结论。

## Slide 9: 市场分析--容量
据宽带论坛(BroadbandForum) 最新发布的报告称，2013 年全球宽带用户增长6549.36 万，宽带用户总数达到了5.97 亿。另外，在各个国家和地区中，中国宽带用户数达到1.58 亿，位列全球第一。根据经验数据，交换机和家用路由器的比例为1:10，故交换机的数量约为用户数的1/10。由以上报告可以得出：
1. 全球市场容量约为：30 亿/年
2. 中国的市场容量为：7.5 亿/年

## Slide 10
谢谢